蓉遵高速（成仁段）收费系统网络安全防护

工程项目招标文件补遗书（第01号）

一、招标文件中相关内容做如下修改：
1拟供设备品牌及主要技术性能指标响应表中：

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 1 | 防火墙集中管理平台 | 符合性要求 | 1.系统实配授权数≥50个，即可以对至少50台路由器、交换机、防火墙、负载均衡设备进行策略采集、存储、分析，远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 2.支持对被管理设备（防火墙、交换机、路由器、负载均衡）的各种对象、策略和路由信息集中展示； |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持被管理设备（防火墙、交换机、路由器、负载均衡）的对象配置信息进行优化检查，检查出未被应用的对象与空对象； |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持被管理设备（防火墙、交换机、路由器、负载均衡）的策略配置信息进行优化检查，检查类型包括：隐藏策略、冗余策略、可合并策略、空策略、过期策略和特殊策略； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持通过防火墙策略日志（或会话日志）分析，自动梳理出防火墙安全策略配置建议，并支持按源地址、目的地址分别进行合并汇聚梳理，支持梳理结果下载导出Excel； |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持在安全域业务拓扑上，实现基于源地址、目的地址、常用协议、端口等条件过滤的安全路径和数据流查询与展示，能够实现对源到目的多条网络路径可视化，帮助用户决策并规避网络路径风险。 |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 2 | ※路段中 心防火墙 | 符合性要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》产品销售许可证及产品认证证书； |  |  |  |
|  |  |  | 2防火墙安全等级应为增强级，支持纯IPv6网络环境，支持多种IPv6过渡网络环境； |  |  |  |
|  |  |  | 3.整机吞吐量≥20Gbps；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙吞吐量下降不超过原来的30%； |  |  |  |
|  |  |  | 4.平均延迟≤90μs；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙平均延迟增加应不超过原来的50%； |  |  |  |
|  |  |  | 5.最大新建连接数速率≥150000个/s，最大并发连接数≥500万个； |  |  |  |
|  |  |  | 6.标准机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个（含满足项目实施要求的光模块），支持不小于2个万兆端口扩展，≥1个接口板扩展槽，≥1个Console口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持双机热备，支持透明及路由模式部署； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有网络层控制及应用层控制功能，支持包过滤、状态检测、策略路由、抗拒绝服务攻击、用户管控、入侵防御、恶意代码防护、Web攻击防护、信息泄露防护等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 9.具有安全运维管理功能，支持安全审计、安全管理、报警等功能，支持多种管理方式； |  |  |  |
|  |  |  | 10.配置3年入侵防御特征库更新授权和3年病毒库更新授权。 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 3 | ※收费站 防火墙 | 符合性要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》产品销售许可证及产品认证证书； |  |  |  |
|  |  |  | 2.防火墙安全等级应为增强级，支持纯IPv6网络环境，支持多种IPv6过渡网络环境； |  |  |  |
|  |  |  | 3.整机吞吐量≥4Gbps；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙吞吐量下降不超过原来的30%； |  |  |  |
|  |  |  | 4.平均延迟≤500μs；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙平均延迟增加应不超过原来的50%； |  |  |  |
|  |  |  | 5.最大新建连接数速率≥30000个/s，最大并发连接数≥200万个； |  |  |  |
|  |  |  | 6.标准机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个（含满足项目实施要求的光模块），提供≥1个接口板扩展槽，提供≥1个Console口； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持双机热备，支持透明及路由模式部署； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有网络层控制及应用层控制功能，支持包过滤、状态检测、策略路由、抗拒绝服务攻击、用户管控、入侵防御、恶意代码防护、Web攻击防护、信息泄露防护等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 9.具有安全运维管理功能，支持安全审计、安全管理、报警等功能，支持多种管理方式 |  |  |  |
|  |  |  | 10.配置3年入侵防御特征库更新授权和3年病毒库更新授权。 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 4 | ※运维 审计系统 （堡垒机） | 符合性 要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》产品销售许可证及产品认证证书； |  |  |  |
|  |  |  | 2.标准机架式设备，千兆电口≥6个，内存≥8G，硬盘≥2TB，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 3.最大图形会话并发≥300，最大字符会话并发≥1000； |  |  |  |
|  |  |  | 4.近期配置≥300个资产管理授权，支持远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持两种及两种以上身份鉴别方式，每个授权用户具有唯一的身份标识和唯一的身份鉴别信息； |  |  |  |
|  |  |  | 6.具有操作审计功能。包括生成审计记录、审计查阅、会话监视、会话回放、告警、违规操作阻断； |  |  |  |
|  |  |  | 7.具有鉴别失败处理功能及登录超时锁定或注销功能，运维过程中的高危命令由管理员审批后才可执行； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有安全管理功能，支持管理员角色分配、远程管理加密、远程管理主机、鉴别数据保护等功能。 |  |  |  |
| 5 | ※日志 审计系统 | 符合性 要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》产品销售许可证及产品认证证书； |  |  |  |
|  |  |  | 2. 标准机架式设备，千兆电口≥4个，内存≥8G，存储空间满足日志保存时间≥6个月的要求，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 3.事件入库性能≥10000EPS，检索事件亿级秒查； |  |  |  |
|  |  |  | 4.近期配置≥300个日志审计对象授权，远期授权扩展支持≥1000个； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持通过syslog、snmptrap、jdbc、odbc、agent代理等多种方式完成各种日志的收集功能； |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持日志采集、存储、处理、分析、自身审计等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持安全管理功能和系统报警功能； |  |  |  |
| 6 | ※数据库审计系统 | 符合性 要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》产品销售许可证及产品认证证书； |  |  |  |
|  |  |  | 2.数据库审计系统安全等级应为增强级； |  |  |  |
|  |  |  | 3.标准机架式设备，≥6个千兆电口，内存≥8G，硬盘≥4TB，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 4.吞吐能力≥2000Mbps，入库速度≥6000条/秒，日处理事件数≥100,000,000条； |  |  |  |
|  |  |  | 5.近期配置≥30个数据库实例授权（含采集收费站数据库事件所需导流器/采集器等配套软件硬件），远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持目前市场主流数据库； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持数据采集功能，至少能根据需要审计的数据库目标设置数据采集策略； |  |  |  |
|  |  |  | 8.提供统计功能，支持以数据库标识和事件类型为条件统计审计事件，支持把统计结果生成可导出报表，报表内容应包括图像和文字信息； |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持用户操作、数据操作及数据库操作等事件审计，并生成审计记录，应包括日期时间、客户端标识、数据库标识、操作命令等； |  |  |  |
|  |  |  | 10.能够设置事件分级策略以区分事件的安全级别，审计记录应事件分级信息并提供事件报警 |  |  |  |

修改为：

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 1 | 防火墙集中管理平台 | 符合性要求 | 1.支持对本路段所有防火墙的统一管理，近期配置≥50个管理授权，远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 2.支持查看防火墙当前在线状态及运行信息； |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持统一对防火墙的软件版本、入侵防护特征库、恶意代码防护特征库做升级，支持集中控制重启防火墙及保存防火墙配置； |  |  |  |
|  |  |  | 4. 支持防火墙日志统一管理，可收集并储存防火墙设备上报的各种日志； |  |  |  |
|  |  |  | 5. 支持创建防火墙安全策略，并统一下发至各防火墙。 |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 2 | ※路段中 心防火墙 | 符合性要求 | 1.具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； |  |  |  |
|  |  |  | 2防火墙安全等级应为增强级，支持纯IPv6网络环境，支持多种IPv6过渡网络环境； |  |  |  |
|  |  |  | 3.整机吞吐量≥20Gbps；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙吞吐量下降不超过原来的30%； |  |  |  |
|  |  |  | 4.平均延迟≤90μs；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙平均延迟增加应不超过原来的50%； |  |  |  |
|  |  |  | 5.最大新建连接数速率≥150000个/s，最大并发连接数≥500万个； |  |  |  |
|  |  |  | 6.标准机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个（含满足项目实施要求的光模块），支持不小于2个万兆端口扩展，≥1个接口板扩展槽，≥1个Console口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持双机热备，支持透明及路由模式部署； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有网络层控制及应用层控制功能，支持包过滤、状态检测、策略路由、抗拒绝服务攻击、用户管控、入侵防御、恶意代码防护、Web攻击防护、信息泄露防护等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 9.具有安全运维管理功能，支持安全审计、安全管理、报警等功能，支持多种管理方式； |  |  |  |
|  |  |  | 10.配置3年入侵防御特征库更新授权和3年病毒库更新授权。 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 3 | ※收费站 防火墙 | 符合性要求 | 1. 具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； |  |  |  |
|  |  |  | 2.防火墙安全等级应为增强级，支持纯IPv6网络环境，支持多种IPv6过渡网络环境； |  |  |  |
|  |  |  | 3.整机吞吐量≥4Gbps；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙吞吐量下降不超过原来的30%； |  |  |  |
|  |  |  | 4.平均延迟≤500μs；在开启入侵防御、恶意代码防御及应用识别功能的条件下，防火墙平均延迟增加应不超过原来的50%； |  |  |  |
|  |  |  | 5.最大新建连接数速率≥30000个/s，最大并发连接数≥200万个； |  |  |  |
|  |  |  | 6.标准机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个（含满足项目实施要求的光模块），提供≥1个接口板扩展槽，提供≥1个Console口； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持双机热备，支持透明及路由模式部署； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有网络层控制及应用层控制功能，支持包过滤、状态检测、策略路由、抗拒绝服务攻击、用户管控、入侵防御、恶意代码防护、Web攻击防护、信息泄露防护等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 9.具有安全运维管理功能，支持安全审计、安全管理、报警等功能，支持多种管理方式 |  |  |  |
|  |  |  | 10.配置3年入侵防御特征库更新授权和3年病毒库更新授权。 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 | 品牌及型号 |
|  |  |  | 主要技术性能指标响应情况 | 投标文件 对应页码 |  |
| 4 | ※运维 审计系统 （堡垒机） | 符合性 要求 | 1. 具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； |  |  |  |
|  |  |  | 2.标准机架式设备，千兆电口≥6个，内存≥8G，硬盘≥2TB，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 3.最大图形会话并发≥300，最大字符会话并发≥1000； |  |  |  |
|  |  |  | 4.近期配置≥300个资产管理授权，支持远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持两种及两种以上身份鉴别方式，每个授权用户具有唯一的身份标识和唯一的身份鉴别信息； |  |  |  |
|  |  |  | 6.具有操作审计功能。包括生成审计记录、审计查阅、会话监视、会话回放、告警、违规操作阻断； |  |  |  |
|  |  |  | 7.具有鉴别失败处理功能及登录超时锁定或注销功能，运维过程中的高危命令由管理员审批后才可执行； |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有安全管理功能，支持管理员角色分配、远程管理加密、远程管理主机、鉴别数据保护等功能。 |  |  |  |
| 5 | ※日志 审计系统 | 符合性 要求 | 1. 具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； |  |  |  |
|  |  |  | 2. 标准机架式设备，千兆电口≥4个，内存≥8G，存储空间满足日志保存时间≥6个月的要求，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 3.事件入库性能≥10000EPS，检索事件亿级秒查； |  |  |  |
|  |  |  | 4.近期配置≥300个日志审计对象授权，远期授权扩展支持≥1000个； |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持通过syslog、snmptrap、jdbc、odbc、agent代理等多种方式完成各种日志的收集功能； |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持日志采集、存储、处理、分析、自身审计等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持安全管理功能和系统报警功能； |  |  |  |
| 6 | ※数据库审计系统 | 符合性 要求 | 1. 具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； |  |  |  |
|  |  |  | 2.数据库审计系统安全等级应为增强级； |  |  |  |
|  |  |  | 3.标准机架式设备，≥6个千兆电口，内存≥8G，硬盘≥4TB，≥1个Console接口，冗余电源； |  |  |  |
|  |  |  | 4.吞吐能力≥2000Mbps，入库速度≥6000条/秒，日处理事件数≥100,000,000条； |  |  |  |
|  |  |  | 5.近期配置≥30个数据库实例授权（含采集收费站数据库事件所需导流器/采集器等配套软件硬件），远期授权扩展不受限制； |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持目前市场主流数据库； |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持数据采集功能，至少能根据需要审计的数据库目标设置数据采集策略； |  |  |  |
|  |  |  | 8.提供统计功能，支持以数据库标识和事件类型为条件统计审计事件，支持把统计结果生成可导出报表，报表内容应包括图像和文字信息； |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持用户操作、数据操作及数据库操作等事件审计，并生成审计记录，应包括日期时间、客户端标识、数据库标识、操作命令等； |  |  |  |
|  |  |  | 10.能够设置事件分级策略以区分事件的安全级别，审计记录应事件分级信息并提供事件报警 |  |  |  |